## Slide 1: Региональные документы транспортного планирования: опыт разработки и рассмотрения Дмитрий Михайлович Казьмин нач. отдела методического обеспечения транспортного планирования

## Slide 2: Транспортное планирование
01
Цели и задачи транспортного планирования
Транспортное планирование осуществляется в целях:
  обеспечения согласованного развития всех видов транспорта
  увязки транспортной и градостроительной политики
  обоснования мероприятий, включаемых в программы дорожной деятельности (региональные проекты)
  достижения целей НП «БКАД»
по следующим основным направлениям:
  строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры
  организация комплексного транспортного обслуживания населения
  организация дорожного движения

## Slide 3: Транспортное планирование
02
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ
ПКРТИ разрабатывается с целью обеспечения безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания, приведения дорожной сети к нормативному состоянию, а также доступности объектов транспортной инфраструктуры и развития дорожной сети.
Результатом ПКРТИ является комплекс мероприятий по:
  развитию транспортной инфраструктуры всех видов транспорта
  развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
  развитию инфраструктуры для индивидуального автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
  развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
  развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
  развитию сети дорог поселений, городских округов

## Slide 4: Транспортное планирование
03
Комплексная схема обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ)
КСОТ разрабатывается с целью обеспечений координированного развития всех видов пассажирского транспорта общего пользования, и повышения качества транспортного обслуживания населения субъекта РФ.
Результатом подготовки КСОТ является комплекс мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения, включая:
  планирование и оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта (установление, изменение и отмена маршрутов, корректировка расписаний движения)
  обновление парка транспортных средств
  эксплуатация инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования
  обеспечение безопасности пассажирских перевозок
  диспетчерский контроль и управление движением
  осуществление регионального транспортного заказа

## Slide 5: Транспортное планирование
04
Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД)
КСОДД разрабатывается с целью снижения и перераспределения нагрузки на УДС, повышения безопасности дорожного движения и повышения качества транспортного обслуживания жителей агломерации.
Результатом подготовки КСОДД является комплекс мероприятий по:
  рациональному распределению транспортных потоков
  обеспечению приоритетности условий движения пассажирского транспорта общего пользования
  регулированию парковки и формированию единого парковочного пространства
  развитию АСУДД
  организации велосипедного и пешеходного движения
  обеспечению благоприятных условий для маломобильных граждан

## Slide 6: Транспортное планирование
05
Алгоритм подготовки документов транспортного планирования
  Анализ имеющихся планов развития транспортной системы. системы расселения и застройки
  Проведение обследований транспортной системы (транспортных, грузовых, пассажирских потоков)
  Разработка математической модели транспортной системы
  Моделирование и прогнозирование параметров работы транспортной системы
  Установление целевых показателей развития транспортной системы
  Выбор мероприятий по развитию транспортной системы и оценка социально-экономического эффекта их реализации

## Slide 7: Транспортное планирование
06
Моделирование транспортной системы
Математическая модель транспортной системы позволяет:
  учитывать характеристики расселения и застройки, социально-экономические показатели транспортных районов, влияющие на объем и структуру транспортного спроса (существующие и перспективные значения)
  учитывать распределение поездок между всеми видами транспорта по типам передвижений (слоям спроса)
  выполнять расчёт параметров дорожного движения и параметров пассажиропотоков на всех видах ПТОП, с детализацией по маршрутам на всех участках графа транспортной сети
  прогнозировать эффект реализации от мероприятий в области строительства транспортной инфраструктуры, организации транспортного обслуживания населения и ОДД.
Единая математическая модель транспортной системы разрабатывается на стадии подготовки ПКРТИ, передается заказчику, и в дальнейшем используется при подготовке и актуализации всех видов документов транспортного планирования региона или агломерации.

## Slide 8: Транспортное планирование
07
Экспертный совет Минтранса России по мониторингу и оценке качества разработки ДТрП
https://www.mintrans.gov.ru/ministry/councils/20/documents
  Рассматривает документы транспортного планирования регионов, городских агломераций и муниципальных образований;
  Оценивает качество разработки документов и обоснованность мероприятий;
  Дает Минтрансу России, субъектам РФ и муниципалитетам рекомендации по возможности утверждения документов, либо по порядку их доработки.

## Slide 9: Транспортное планирование
08
Порядок работы Экспертного совета
  Доклад о комплектности представленных ДТрП:
  ПКРТИ могут рассматриваться отдельно, без представления КСОТ и/или КСОДД (но не наоборот)!
  При повторном рассмотрении рекомендуется подготовить таблицу отработки замечаний!
  Доклады о результатах оценки комплектных ДТрП (не менее 3 независимых экспертов):
  Обсуждения замечаний по существу в ходе заседания не производится!
  Часть замечаний выходит за рамки обеспечения соответствия Методическим рекомендациям, и основывается на мнениях и предпочтениях экспертов!
  Принятие решения о рекомендациях (ДТрП рекомендуются к утверждению, либо к доработке) по итогам рассмотрения:
  Разработчики ДТрП не участвуют в голосовании по своим работам!

## Slide 10: Транспортное планирование
09
Оценка комплектности ДТрП
Субъект РФ | Данные обследований |  |  | ДТрП региона |  |  |  | ДТрП агломерации (агломераций) |  |  |  | 
 | транспортных потоков | пассажиропотоков | подвижности населения | ПКРТИ | КСОТ | Паспорт мат. модели | Файлы мат. модели | ПКРТИ | КСОТ | КСОДД | Паспорт мат. модели | Файлы мат. модели
Владимирская область | +/-** | +/-** | +/-** | + | - | + | - | - | - | - | - | -
Челябинская область | +/-** | +/-** | +/-** | - | - | - | - | + | + | + | + | -
Саратовская область | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | -
Республика Карачаево-Черкесия | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | -
Брянская область | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Ульяновская область | +/-** | +/-** | +/-** | + | + | - | - | + | - | - | - | -
Ярославская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ямало-Ненецкий АО | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | +
Ставропольский край | +/-** | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
Республика Хакасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Республика Ингушетия | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | -
Хабаровский край | +/-** | +/-** | +/-** | + | + | + | + | - | - | - | - | -
Калининградская область | + | + | - | +/-*** | +/-*** | - | + | +/-*** | +/-*** | +/-*** | - | +/-#
Кабардино-Балкарская Республика | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | -

## Slide 11: Транспортное планирование
10
Форма оценки качества ДТрП

## Slide 12: Транспортное планирование
11
Процедура оценки качества документов транспортного планирования
  Оценка комплектности документов
    проекты ДТрП;
    результаты транспортных обследований;
    файлы математической модели.
  Оценка состава и структуры документов
    аналитические разделы;
    система целевых показателей;
    расчет социально-экономической эффективности мероприятий;
    графические материалы.
  Оценка математической модели транспортной системы
    корректность моделирования сети дорог и маршрутов ПТОП;
    моделируемые типы поездок;
    соответствие параметров модели результатам транспортных обследований.

## Slide 13: Транспортное планирование
12
Наиболее распространённые недочеты подготовки ДТрП
  Непредоставление полного комплекта документации, прежде всего:
  электронных баз данных (таблиц) с результатами транспортных обследований – интенсивности движения, интенсивности пассажиропотоков, подвижности населения;
  паспорта и/или файлов математической модели транспортной системы.
  Недочеты при разработке транспортных моделей, прежде всего:
  отсутствие расчетов по базовому сценарию (без мероприятий, предусмотренных ДТрП);
  отсутствие целевых показателей и расчетов на все горизонты планирования (3, 5 и 10 лет, по годам до 2024);
  несоответствие параметров подвижности населения (средняя длина поездки, среднее время в пути, доля ПТОП в объеме пассажирских перевозок и т.д.), результатам транспортных обследований.
  Некорректная оценка социально-экономического эффекта от мероприятий, включенных в документы транспортного планирования:
  отсутствует сравнение соц.-эк. эффекта с базовым сценарием;
  недоучет экологического эффекта;
  не рассчитывается социально-экономический эффект при подготовке КСОДД.

## Slide 14: Спасибо за внимание.